## Slide 1: 物联网云应用之大棚管家 手机App需求
V1.0
2013-2-15

## Slide 2
监测
控制
曲线
告警
更多
一号大棚
标题栏：显示大棚名称。手指在大棚名称上左右滑动时能够切换大棚，手指轻触左右箭头也能够切换大棚。
功能菜单栏：手机屏幕最下方放置5个按钮，分别为监测、控制、曲线、告警、更多。其中更多按钮中提供设置和 事件查看等功能。登陆时默认在监测功能下 。
空气温度1：20 ℃ 2013.1.11 14:10
空气温度2：5 ℃(↓) 2013.1.11 14:10
空气湿度1：28.5% 2013.1.11 14:05
空气湿度2：69%(↑) 2013.1.11 14:05
CO2浓度：
土壤温度1：
土壤湿度2：
内容栏：显示相应大棚内的传感器最新采集数据，屏幕每行显示传感器名称、数值、采集时间；如数值低于或高于设置值，则显示箭头符号。传感器较多时，可以用手指上下滑动查看。

## Slide 3
监测
控制
曲线
告警
更多
一号大棚
标题栏：显示大棚名称。手指在大棚名称上左右滑动时能够切换大棚，手指轻触左右箭头也能够切换大棚。
功能菜单栏：手机屏幕最下方放置5个按钮，分别为监测、控制、曲线、告警、更多。其中更多按钮中提供设置和 事件查看等功能。登陆时默认在监测功能下 。
灯光1控制
当前状态：开
内容栏：显示相应大棚内的控制器，如：灯光、水阀、卷帘机、水帘，等。
对于灯光、水阀、水帘等开关双态控制设备，客户端自动采集当前状态，并显示操作按钮（如当前状态为开，则显示点击关闭按钮）；
对于卷帘机控制（多态控制），客户端自动采集当前卷帘位置（顶部、底部、中间），并显示6个按钮（开机、关机、上行、下行、上行步进、下行步进） ，点击上行、下行、上行步进或下行步进前必须先开机（否则要提示先点击开机按钮）；上行、下行为自动卷帘按钮，卷帘到极限位置自动停机，并自动关闭电机（动作完成后当前卷帘机状态及时更新为关机）；上行步进和下行步进按钮为微调按钮，通常在卷帘没有完全打开或没有完全关闭的情况下使用，每点击一次步进按钮，卷帘移动约0.5米。
控制器较多时，可以用手指上下滑动进行查看和操作。
点击关闭
卷帘机1控制
当前卷帘位置：底部
当前卷帘机状态：关机
上行
下行
水阀1控制
当前状态：关
点击打开
开机
关机
上行步进
下行步进

## Slide 4
监测
控制
曲线
告警
更多
一号大棚
标题栏：显示大棚名称。手指在大棚名称上左右滑动时能够切换大棚，手指轻触左右箭头也能够切换大棚。
功能菜单栏：手机屏幕最下方放置5个按钮，分别为监测、控制、曲线、告警、更多。其中更多按钮中提供设置和 事件查看等功能。登陆时默认在监测功能下 。
内容栏：显示相应大棚内的传感器历史曲线，每个传感器采集数据的曲线独立显示，查看更多数据时可以左右滑动相应传感器曲线。
传感器较多时，可以用手指上下滑动进行查看和操作。
超过门限值时，相应数据用红色粗体显示。
空气温度1：
空气温度2：
1/3
12:00
1/3
12:15
1/3
12:30
1/3
12:45
1/3
13:00
1/3
13:15
1/3
13:30
1/3
13:45
1/3
14:00
1/3
14:15
7℃
8℃
7.5℃
6℃
5℃
1/3
12:00
1/3
12:15
1/3
12:30
1/3
12:45
1/3
13:00
1/3
13:15
1/3
13:30
1/3
13:45
1/3
14:00
1/3
14:15
7℃
8℃
7.5℃
6℃
5℃

## Slide 5
监测
控制
曲线
告警
更多
一号大棚
标题栏：显示大棚名称。手指在大棚名称上左右滑动时能够切换大棚，手指轻触左右箭头也能够切换大棚。
功能菜单栏：手机屏幕最下方放置5个按钮，分别为监测、控制、曲线、告警、更多。其中更多按钮中提供设置和 事件查看等功能。登陆时默认在监测功能下 。
内容栏：
告警显示分为当前告警和历史告警，默认显示当前告警，可以点击“当前告警”和“历史告警”按钮进行切换。
告警显示按时间倒序显示，告警较多时，可以用手指上下滑动进行查看。
当前告警有内容时，底部功能菜单栏告警按钮闪烁。
除了客户端告警菜单功能，当前告警内容在手机下拉式事件通知栏里也可以进行及时通告（根据设置）。
2013.1.11 14:10 空气温度2（5 ℃）超过下限；
2013.1.11 14:05 空气湿度2（69%）超过上限；
2013.1.11 13:00 CO2浓度（..）超过上限；
…
当前告警
历史告警

## Slide 6
监测
控制
曲线
告警
更多
更多
标题栏：显示大棚名称。手指在大棚名称上左右滑动时能够切换大棚，手指轻触左右箭头也能够切换大棚。
功能菜单栏：手机屏幕最下方放置5个按钮，分别为监测、控制、曲线、告警、更多。其中更多按钮中提供设置和 事件查看等功能。登陆时默认在监测功能下 。
内容栏：
告警通知提醒可以选择打开或关闭，打开时手机通知栏及时显示告警信息。
图片上传功能：客户可以随时上传各种图片信息（如植株叶片、花蕾、等等），同时询问各类问题（如：病虫害等等），后台专家团队将及时给予应答（点击后详细UI参见下页）
操作事件查看功能提供给客户查看客户端进行的所有操作记录，包括登录、退出、操作控制器等等
技术咨询功能：客户可以通过进入该功能菜单进行提问，包括文字提问和语音提问，专家给予解答
我的帐号功能：管理用户登录名和密码，以及电子邮件、电话等个人信息
版本信息：显示当前客户端版本信息
图片上传 共5张 >
操作事件查看 >
技术咨询 >
我的帐号 >
版本信息 >
告警通知提醒

## Slide 7
图片上传
标题栏：显示大棚名称。手指在大棚名称上左右滑动时能够切换大棚，手指轻触左右箭头也能够切换大棚。
内容栏：
点击相机图标，屏幕底部弹出三个选项：拍照、从手机相册选择、取消（与微信我的 相册相仿）
更多
今天
取消
上传
图片名称：
所在大棚名称：（下拉框选择）
咨询问题：
拍照
从手机相册选择
取消

## Slide 8: Q&A
如有疑问或建议，请列于此。